格库铁路阿尔金山隧道全线贯通

本报讯（记者 陈继伟 摆风亮）1月17日11时30分，随着阿尔金山隧道最后100米紧锣密鼓地挖掘，格库铁路阿尔金山隧道全线贯通。

阿尔金山隧道位于新疆与青海的界山阿尔金山巴什考贡垭口，海拔3400多米，隧道全长13.195公里，是格库铁路新疆段的控制性工程。该隧道是格库铁路唯一一座一级风险隧道，地质情况极为复杂，穿越11个断裂带，其中有9个富水区，隧道内出水量较大，最高日出水量达2.7万立方米，相当于10个标准游泳池的储水量，铁路建设者们经常“冒雨”作业。

阿尔金山隧道施工遇到岩溶、膨胀岩、高地应力、断层破碎富水带等不良地质。中国中铁隧道局集团有限公司格库铁路新疆S6标项目经理部三分部土木副总工程师高战飞介绍，在膨胀岩地质条件下施工，相当于在“海绵”里打隧道，膨胀岩吸收空气中的水蒸气，达到饱和浓度后会产生爆裂，直接影响人身安全、施工进度和质量。

面对高寒缺氧、百里无人区、施工难度大等诸多困难，负责隧道施工的中铁隧道局集团针对隧道地质情况，根据高原高寒地区施工经验，超 前制定地质预报实施方案，采用地质雷达、红外探水等多种先进手段准确掌握山体内部水文地质情况，采用适合高原地区施工的装备机具，创新施工工艺，采取防水板+保温板措施，攻克了高原高寒环境下隧道防寒保温等多个难题。

据了解，阿尔金山隧道施工历时3年零6个月。在此期间，集团公司库尔勒建设指挥部积极与施工单位对接，全过程盯控，确保施工安全、质量与进度控制。

背景链接：

库尔勒至格尔木铁路东起青海格尔木，西至新疆库尔勒，正线全长1214.6公里，新疆段全长717.29公里，是继兰新铁路和临哈铁路的新疆第三条出疆铁路。2017年6月3日，格库铁路新疆段开始铺轨，目前已完成铺轨589公里，预计2020年内开通运营。格库铁路是国家十二五综合交通运输体系规划项目，是连接新疆库尔勒市和青海格尔木市的国铁Ⅰ级客货共线铁路，是西部地区重要的铁路网干线和新疆“四纵四横”铁路主骨架之一。格库铁路建成投运后，新疆将形成以兰新铁路和兰新高铁为主通道、内蒙古自治区额济纳至新疆哈密铁路为北通道、青海省格尔木至新疆库尔勒铁路为南通道的“一主两辅”格局，进一步增强新疆铁路东联能力，推动“丝绸之路经济带”战略和青海、新疆两省区经济社会发展，在促进沿线地区经贸往来和资源开发等方面具有重要意义。